## Slide 1: Chapter 1. Disk Storage and Basic File Structures
1. Giả sử dữ liệu được lưu trữ trên bộ đĩa có 10 đĩa từ 2 mặt có dung lượng là 614.4 Gbytes, có 300000 cylinder, có số vòng quay trong 1 phút là p = 7200 rpm, có thời gian tìm kiếm trung bình (average seek time) là s = 20 msec, kích thước một khối dữ liệu (block size) là B = 512 bytes, kích thước vùng liên khối (interblock gap size) là G = 128 bytes.
1.1. Tính số lượng track và dung lượng track.
1.2. Tính dung lượng hiệu dụng của bộ đĩa.
1.3. Tính các thông số: rd, tr, btr, btt, btt gộp
1.4. Tính thời gian truyền dữ liệu hiệu dụng của:
1.4.1. 5 block dữ liệu không liên tục
1.4.2. 5 block dữ liệu không liên tục trên cùng cylinder
1.4.3. 5 block dữ liệu liên tục trên cùng track/cylinder

## Slide 2
1.1. Tính số lượng track và dung lượng track.
Useful capacity of disk pack = (512 * 48000000 )*10*2 = 491520000000 Bytes
Số lượng track: Number of Tracks = Number of Cylinders = 300000
Total Cylinders Capacity = 614.4 GB
= (Block Size + Interblock Gap size) * Total No.Of Block on One Track * 10 * 2
Total No.Of Block on One Track = (614.4*10^9)/[(512 + 128)*10*2] = 48000000
1.2. Tính dung lượng hiệu dụng của bộ đĩa.
Dung lượng track:
Total Capacity on One Track
= (512 + 128) * 48000000 = 30720000000 Bytes
= (Block Size + Interblock Gap size) * Total No. Of Block on One Track

## Slide 3
1.3. Tính các thông số: rd, tr, btr, btt, btt gộp
Average Rotation Delay rd = (1/2)*(1/p) = (1/2)*(1/7200) min
= (60*1000)*(1/2)*(1/7200) msec = 4.167 msec
Transfer Rate tr = Total Capacity on One Track / p
= [30720000000 / ( 7200 * 60)] * 1000) = 71111111 Bytes/msec
Block Transfer Time btt = Block / tr
= 512 / 71111111 = 7.2 * 10^(-6) msec
Bulk transfer rate = [B/(B+G)]*tr=[512/(512+128)]*71111111
= 56888888 Bytes/msec

## Slide 4
1.4. Tính thời gian truyền dữ liệu hiệu dụng của:
1.4.1. 5 block dữ liệu không liên tục
Time to transfer 5 random blocks = 5*(s+rd+btt)
= 5*(20+4.167+0) = 120.835 msec
1.4.3. 5 block dữ liệu liên tục trên cùng track/cylinder
Time to transfer 5 consecutive blocks = 5*btt+rd+s
= 5*7.2*10^(-6)+20+4.167
= 24.167 msec
1.4.2. 5 block dữ liệu không liên tục trên cùng cylinder
Time to transfer 5 random blocks same cylinder = s + [5 * (rd+btt)]
= 20 + [5 * (4.167+7.2*10^(-6))] = 40.83 msec